ELEC 2311 : Physique interne des convertisseurs électromécaniques

Syllabus 		Version 2011.1

CHAPITRE IV : les relations constitutives locales

4.1. Introduction

Les équations d’évolution, c'est-à-dire dans le cadre de l'électromagnétisme les équations de Maxwell (3.10) (3.11) (3.27) (3.28) constituent l'ossature de la théorie : remettre en cause ces lois constituerait une modification majeure. Cependant, les équations d'évolution ne suffisent pas pour déterminer entièrement les grandeurs (ici les champs). On peut s’en rendre compte du fait que le nombre de variables est supérieur au nombre d’équations. Il faut donc compléter la théorie en y ajoutant des relations supplémentaires, les relations constitutives, qui relient des grandeurs appartenant à deux volets différents.

Les équations d’évolution ne contiennent aucun paramètre permettant de caractériser le milieu (matériaux solides, air, vide...) : ce rôle sera tenu par les relations constitutives.

Dans les milieux matériels, les champs que nous considérerons sont les champs macroscopiques.

4.1.1. Premières hypothèses

Possibilité de caractériser les milieux (principe de Copernic) : on suppose que chaque matériau (air, cuivre, fer...) a des caractéristiques identiques quel que soit l'endroit où il se trouve. C'est cette hypothèse qui fait le principal intérêt des modèles locaux : si tous les matériaux utilisés dans un dispositif ont été caractérisés (tables de propriétés physiques, données du fabricant ou du distributeur, caractérisation faite par l'utilisateur lui-même, calcul à partir d'un modèle microscopique...), les modèles locaux permettent en principe de déterminer les performances de ce dispositif sans nouveau recours à l'expérience.

Comme les valeurs numériques qui caractérisent un milieu dépendent du référentiel choisi, on est amené pour caractériser un matériau à faire référence un ensemble réduit de référentiels. Les transformations permettant de passer d'un référentiel à un autre forment un groupe. Ce groupe décrit les symétries du milieu.

La notion de groupe fait partie de la culture générale mathématique. A connaître absolument.

Pour définir le groupe de symétrie, on fait presque toujours appel à la structure métrique de l'espace (possibilité de mesurer des longueurs). Les référentiels orthonormés sont donc les mieux adaptés à l'écriture des relations constitutives.

Par exemple, en coordonnées sphériques naturelles, le champ d'induction magnétique Br est exprimé en Wb/rad2 . Sa valeur ne convient pas pour définir le niveau de saturation d'un matériau magnétique. Par contre, en référentiel orthonormé, est exprimé en Wb/m2 (Tesla). La structure métrique de l’espace est aussi nécessaire pour définir la norme de B , laquelle définit le niveau de saturation magnétique.

Un milieu isotrope est un milieu dont les caractéristiques sont les mêmes dans n'importe quel référentiel orthonormé. Le groupe de symétrie correspondant est l'ensemble des transformations orthonormées (c'est-à-dire toutes les rotations possibles).

Un milieu a une symétrie de rotation, autour d'une direction donnée,  si ses caractéristiques sont les mêmes dans tous les référentiels orthonormés dont le troisième axe est orienté dans cette direction. Le groupe de symétrie est alors le groupe des rotations autour de cet axe.

Absence d'action à distance : on suppose habituellement que les équations de la physique ne font pas intervenir d'action à distance : les relations constitutives, tout comme les équations d'évolution, ne mettent en relation que des grandeurs (ou des dérivées de grandeurs) prisent en un seul point.

L'existence d'actions à distance divise les physiciens depuis l'origine.

Dans les théories non quantiques, les lois reposant sur une action à distance (comme la loi de Coulomb) ont pu être remplacées avantageusement par des lois sans action à distance grâce à l'introduction de la notion de champ.

La conclusion est moins claire en ce qui concerne les phénomènes quantiques. Ainsi, la supraconductivité implique une corrélation à grande échelle (d'un point de vue microscopique, un grand nombre d'électrons adoptent un comportement d'ensemble, comme une nappe qui peut glisser "en bloc" sur une table).

L'action à distance continue à faire l'objet de recherches : les applications militaires sont évidentes (possibilité de transmettre des messages impossibles à intercepter). Comme l'action à distance est liée à la possibilité de transmettre une information plus vite que la lumière, ces recherches intéressent aussi l'industrie des ordinateurs. Faisant un pas de plus en science-fiction, citons la notion de téléportation.

Quoi qu'il en soit, du point de vue du calcul de champ, l'absence d'action à distance est nécessaire pour rendre le calcul faisable (sauf dans le cas de milieux linéaires, où les champs sont parfois calculés comme une combinaison de solutions de type Coulombien).

Par contre, dans la caractérisation des milieux matériels, on admet couramment que les champs présents sont reliés aux valeurs passées. Il y a là une dissymétrie dans la façon de traiter l'espace et le temps qui pourrait donner à réfléchir.

Ergodicité : on peut normalement supposer qu'un matériau, après avoir été soumis à une évolution donnée des champs, puisse revenir à son état originel. Si on effectue plusieurs expériences, les effectuer l'une à la suite de l'autre sur un seul échantillon équivaut à les effectuer sur une série d'échantillons vierges.

Séparation des propriétés électriques et magnétiques :

Une hypothèse fréquente sera que les relations constitutives n’établissent pas de couplage entre les phénomènes électriques (relation entre E et D) et les phénomènes magnétiques (relation entre H et B). Le couplage entre les phénomènes électriques et magnétiques n’est pas exclu, mais on suppose qu’il s’effectue uniquement par les équations d’évolution (chapitre 1).

En général, le découplage entre phénomènes électrique et magnétique n’est réalisé que pour un observateur particulier, lié à la matière. Nous écrirons donc les relations sous la forme

D’		E’							(4.1)

et

B’		H’							(4.2)

où le “ ’ ” rappelle que les champs mis en relation sont “ mesurés ” par un observateur vis à vis duquel la matière est immobile.

Les deux relations évoquées ci-dessus ne décrivent pas encore complètement le milieu. Une relation faisant intervenir J est nécessaire. J peut être en relation avec le champ électrique (effet ohmique) mais aussi avec B (effet Hall). En l’absence d’effet Hall, on a pour un observateur lié à la matière

J’		E’							(4.3)

Dans les matériaux isolants, la relation (4.3) devient

J' = 0									(4.4)

tandis que l’on a dans les conducteurs parfaits

E’ = 0									(4.4)

Milieux quasistatiques :

Avec l'hypothèse de séparation des phénomènes électriques et magnétiques, il est possible de distinguer certains types de milieux particuliers : les milieux quasistatiques.

On dit qu'un milieu est quasistatique électrique si la relation (4.2) est de la forme

B = 0 .								(4.5)

C'est le cas des supraconducteurs de type I mais, le plus souvent, l'équation (4.5) provient d'un glissement de sens consistant à considérer l'équation de définition du cas quasistatique électrique, à savoir t B = 0 (voir chapitre 3.) comme une relation constitutive. L’équation (4.5) est alors une version « forte » de l’hypothèse quasistatique électrique. Le quasistatisme électrique est alors considéré comme une propriété du milieu.

Le procédé décrit ci-dessus peut sembler choquant. Dans le vide, il consiste en effet à faire tendre vers zéro une constante physique, à savoir µo . Le procédé a cependant des avantages en ce qu'il permet d'obtenir dans le cas quasistatique une structure théorique présentant des propriétés intéressantes.

Ajoutons que le procédé est utilisé dans d'autres domaines. Ainsi, le passage de la mécanique quantique à la mécanique quantique est souvent effectué en faisant tendre vers 0 la constante de Planck h .

Dans les milieux quasistatiques électriques, H n’est pas défini et l’équation d’évolution où H intervient peut être oubliée.

De la même façon, on dit qu'un milieu est quasistatique magnétique si la relation constitutive (4.1.) est de la forme

D = 0.							(4.6)

Il s'agit à nouveau d'un glissement de sens consistant à considérer l'équation de définition du cas quasistatique magnétique, à savoir t D = 0, comme une relation constitutive. Le quasistatisme magnétique est alors considéré comme une propriété du milieu.

Dans les milieux quasistatiques magnétiques, compte tenu de (3.10), la densité de charge est toujours nulle. Dans les milieux quasistatiques magnétiques conducteurs, E est encore défini par son équation de liaison avec J. Dans les milieux quasistatiques magnétiques isolants, E n’est plus défini et les équations d’évolution où E intervient n’ont pas besoin d’être considérées.

Enfin, en superposant les conditions (4.5) et (4.6), on définit les milieux quasistatiques galvaniques. Les simplifications propres aux deux types de milieux précédents se superposent.

Par la suite, nous nous limiterons habituellement aux milieux quasistatiques magnétiques. La plupart des méthodes introduites pourront être transposées facilement au cas des milieux quasistatiques électriques.

4.1.2. Formalisme

Contrairement aux équations d'évolution, les relations constitutives contiennent des paramètres dépendant du milieu considéré.

On obtient le formalisme complet sous la forme de la figure 4.1.

Figure 4.1

4.1.3. Propriétés d'invariance lors d’un changement d’observateur

Si nous passons de l'observateur propre du milieu à un autre observateur, par exemple l'observateur “ laboratoire ”, par une transformation de Galilée, les relations deviennent

D		E + v x B = E'					(4.7)

B		H - v x D = H'					(4.8)

et

J - r v 		E + v x B = E'					(4.9)

où v est la vitesse de la matière vue par cet observateur.

On remarquera qu'un milieu quasistatique électrique pour un observateur reste quasistatique électrique après transformation de Galilée. En outre, dans le cas d’un milieu quasistatique électrique, la relation (4.1) est identique pour tous les observateurs tandis que (4.2) est sans objet.

De même, un milieu quasistatique magnétique pour un observateur reste du même type après transformation de Galilée. En outre, dans le cas d’un milieu quasistatique magnétique, la relation (4.2) est identique pour tous les observateurs tandis que (4.1) est sans objet.

Le groupe des transformations de Galilée est donc le groupe de symétrie qui conserve les relations constitutives (4.1) ou (4.2) dans les cas quasistatiques.

Il faut cependant remarquer que la relation (4.3) n’est conservée ni dans le cas quasistatique électrique, ni dans le cas quasistatique magnétique, mais seulement dans le cas quasistatique galvanique.

Par la suite, c’est essentiellement le cas quasistatique magnétique que nous considèrerons. Il faut donc être attentif à bien faire la distinction entre E et

E’ = E + v x B 									(4.10)

Compte tenu de (4.10), on peut décomposer la force électromotrice (3.44) en deux termes :

(4.11)

où

(4.12)

La force électromotrice (4.12) est la force électromotrice intrinsèque, car associée au champ électrique propre E’ , tandis que le second terme de (4.11) est la force électromotrice de glissement, associée à un écart de vitesse entre le circuit et la matière qui le constitue. On a vu au chapitre 2 quel est le terme correspondant dans un modèle « circuit » ?

4.1.4. Propriétés d’invariance lors d’une transformation conforme

Si nous effectuons une dilation de l’espace et du temps comme indiqué aux sections 3.3.3’ et 3.4.3’ ci-dessus, les relations qui relient les champs entre eux, c’est-à-dire (4.1) et (4.2), restent satisfaites. Cela signifie que, étant donné un dispositif, si l’on connaît une solution du champ vérifiant à la fois les équations de Maxwell et les relations constitutives (4.1) (4.2), on connaît automatiquement une solution des mêmes équations relative à un dispositif obtenu par dilation de toutes des dimensions par un même facteur tout en gardant les mêmes matériaux magnétiques et diélectriques (même si ces matériaux sont non linéaires !).

Par contre, les relations faisant intervenir les densités de charge ou de courant, comme (4.3), ne seront pas respectées et il faudra examiner la pertinence de la nouvelle solution de ce point de vue.

Application en optimisation

L’utilisation de l’invariance d’une grande partie des équations lors d’une dilation permet de réduire le nombre de calculs de champ à effectuer lors d’une optimisation de dispositif où les degrés de libertés incluent la dilation de toutes les dimensions. Dans ce cas, le nombre de calculs de champ différents à réaliser correspondra à celui d’un problème comportant un paramètre optimisable de moins.

Une possibilité consiste à effectuer, après chaque analyse (calcul de champ), une dilatation du dispositif de façon à satisfaire une des contraintes (couple imposé par exemple).

Exercice 4.1 : montrer sur un exemple que, lors d'une dilatation d'ensemble des dimensions, les champs magnétiques associés aux aimants permanents ne sont pas modifiés. Indication : reprendre un calcul de champ vu au cours ELEC1310.

Cependant, comme noté ci-dessus, il faudrait lors de la dilation des dimensions multiplier la densité de courant J par a-1 . En gardant des conducteurs ayant la même résistivité, la densité de puissance perdue par effet Joules sera donc multipliée par a-2 . Des équations de la thermique, on déduit que les densités de flux de chaleur seront multipliées par  a-1 . Cependant, le trajet à effectuer par la chaleur est allongé d’un facteur a , de sorte que les différences de températures resteront les mêmes pourvu que la conductivité thermique des matériaux n’ait pas changé.

Malheureusement, l’évacuation de la chaleur n’est ordinairement pas due à la seule conduction thermique. Les phénomènes de surface ont un comportement différents car

- conduction de surface, rayonnement, convection forcée : la densité de flux de chaleur ne dépend pas de la taille du dispositif.

- convection naturelle, la densité de flux de chaleur en a1/4

On voit que, lorsque ces phénomènes dominent que l'application d'un facteur d'échelle ne pourra pas être parfaite ! Les températures ne resteront pas les mêmes, ce qui par contrecoup va modifier les propriétés des matériaux et détériorer la correspondance.

Extension

L'utilisation de facteurs d'échelle n'est pas réservées aux dilations uniformes dans l'espace. Dans le cas de dispositifs présentant une symétrie de translation, on peut considérer séparément les dilatations dans le sens de la longueur et les dilatations transversales. Cette remarque est utile pour les machines à entrefer cylindrique. Nous ne détaillerons pas ici les règles de changement d'échelle correspondantes.

Avertissement important

Les facteurs d'échelle ci-dessus mettent en correspondance un régime de fonctionnement d'un dispositif avec un régime de fonctionnement d'un dispositif de taille différente. On ne peut pas les appliquer aux valeurs nominales de dispositifs parce que le régime correspondant au régime nominal du premier dispositif ne sera pas nécessairement le régime nominal du dispositif dilaté !

Plus généralement, en conception de dispositifs, si l'on dispose d'un dispositif optimal de taille donnée, le dispositif obtenu par dilatation de ses dimensions ne sera pas forcément le dispositif optimal relatif à la taille atteinte.

4.2. Lien avec les grandeurs globales

La correspondance que nous avons décrite au chapitre 3 entre les grandeurs locales (de type champ) et les grandeurs globales (de type circuit) entraîne que, connaissant le comportement des matériaux utilisés, on peut en déduire le comportement des grandeurs globales ( i , q, u , y...).

La correspondance entre modèles locaux et globaux n'est pas utilisée uniquement pour calculer des caractéristiques globales à partir de caractéristiques locales. Pour déterminer les propriétés locales, on effectue le plus souvent l'opération contraire.

Dans ce cas, on choisit souvent un dispositif conçu expressément pour faciliter la correspondance. Le plus simple du point de vue du calcul à effectuer est d'utiliser un circuit magnétique de section constante et de faible courbure constitué du matériau à caractériser. En négligeant les champs extérieurs à ce circuit magnétique, on a les relations simples

H =  i (N1 / L )							(4.7)

B = y / (S N2 )							(4.8)

Des corrections peuvent être apportées pour tenir compte de champs de fuite, de la présence d'un entrefer dans le circuit ou d'un écart de celui-ci par rapport à une géométrie idéale. On utilise aussi des dispositifs où il n’y a pas de circuit magnétique bien défini (voir le cours ELEC 2811, chapitre 17).

4.2.1. Formalisme induit sur la théorie des circuits

Aux relations constitutives locales vont correspondre des relations constitutives globales.

Notons d'abord que la séparation des phénomènes électriques et magnétiques au niveau local ne se maintiendra au niveau global que si elle est réalisée sur l'ensemble du dispositif (élément de circuit qui peut comporter plusieurs accès) considéré.

On peut alors obtenir des relations constitutives de la forme

i (t)  y (t)							(4.9)

ou

q (t)  u (t)							(4.10)

et

i (t)  e (t)							(4.11)

en plus des équations d'évolution formées de (1.32)(1.53) et les lois de Kirchhoff.

La distinction entre le champ électrique E et le champ "électromoteur" E' , qui transparaît aux équations (4.4) (4.5) (4.6), peut s'étendre aux relations globales. Pour cela, remplaçons dans l'équation (3.44) le champ E par l'expression

E = E' - v x B 							(4.12)

On a obtient ainsi

e = e' +    n . ( va - v ) x B dV 				(4.13)

où le dernier terme est la "force électromotrice" de glissement, tandis que

e' =      N . E' dV

est la "force électromotrice" intrinsèque, c'est-à-dire celle qui tient compte des caractéristiques du matériau. Souvent, ce dernier terme se réduit à un terme ohmique R i , mais il peut aussi rendre compte de résistances non linéaires (contact balai - couronne), de phénomènes liés à un gradient de concentration (piles...) ou de température (thermocouples...).

Exercice 4.2 : donner l'expression de la force électromotrice de glissement dans le cas du disque de Faraday, en supposant un champ magnétique B uniforme et perpendiculaire au disque (on néglige la déformation du champ due à la présence d'un courant dans le disque).

Figure 4.2

4.2.2. Effet d’un facteur d’échelle sur les grandeurs globales

Puisque la densité de courant est en a-1 et les sections des conducteurs en a2, on en conclut immédiatement que les courants sont en a (en supposant que l'on effectue le changement d'échelle sans modification du nombre de spires).

De la même façon, les flux sont en a2 .

Exercice 4.3 : montrez que, sous des hypothèses raisonnables

la masse varie en a3

l'inertie mécanique varie en a5

Comment varient la résistance et  le facteur de qualité d’un actionneur ?

Comment la tension et l'échelle de temps (donc les fréquences) doivent-elles être modifiées pour tenir compte parfaitement du facteur d'échelle ?

Sachant que la densité de puissance perdue par effet Joule est en a-2 et que le volume est en a3, on en déduit que la puissance totale dissipée par effet Joules est en a.

De même, puisque les surfaces varient en a2 , les flux de chaleur sont reliés à a d'une façon qui dépend du phénomène thermique dominant. Reprenant les valeurs des densités de flux de chaleur ci-dessus, on obtient :

- conduction de surface, rayonnement, convection forcée : flux de chaleur en a2

- convection naturelle, flux de chaleur en a7/4

- conduction en volume, flux de chaleur en a

4.3. Principes de caractérisation des milieux magnétiques

Dans le cas de milieux magnétiques très généraux, la caractérisation ne peut être qu’empirique. Pour pouvoir réduire le nombre de caractéristiques décrivant un milieu, il faut que celui-ci se comporte conformément à un modèle. Les modèles deviennent de plus en plus simple au fur et à mesure qu’on leur impose des hypothèses plus fortes. Il est courant d’admettre des hypothèses qui ne sont qu’imparfaitement vérifiées dans le but de simplifier le modèle et donc la description des matériaux.

La progression que nous allons suivre dans cette simplification sera celle représentée à la figure ci-dessous :

milieux généraux (caractérisation empirique)

milieux instantanés

milieux univoques

vide

Figure 4.3 : introduction par étape d'hypothèses restrictives

A chacune de ces étapes, nous examinerons les simplifications supplémentaires que l’on peut introduire en faisant l’hypothèse de la linéarité.

4.4. Milieux magnétiques généraux

Dans un cas général, la caractérisation soit se faire de façon empirique

4.4.1. Caractérisation en termes des champs B  H dans le domaine temporel

En l'absence d'hypothèses sur la forme des relations constitutives, on devrait définir un milieu magnétique par l'ensemble des évolutions possibles de ses champs B et H. Cette description est d'autant plus difficile qu'il s'agit d'une relation entre deux vecteurs.

En l'absence d'hypothèses supplémentaires sur la forme des relations constitutives, la caractérisation complète d'un milieu est pratiquement impossible. En principe, il faudrait fournir toutes les évolutions possibles de la paire de fonctions B(t) H(t). Leur nombre étant infini, on pourrait se limiter à un ensemble dense (toute évolution possible étant assez proche d'évolutions mises en mémoire). Même ainsi, la quantité de mémoire à utiliser serait déjà très grande, sans parler du travail de relevé expérimental de ces caractéristiques et l'important travail nécessaire pour les utiliser, chaque point du dispositif étant en général le siège d'une évolution différente.

En pratique, pour les besoins des échanges entre le fabricant, le fournisseur et l'utilisateur des matériaux, on doit se contenter d'une caractérisation incomplète de ceux-ci. Cette caractérisation consiste au mieux en la donnée d'un ensemble réduit d'évolutions. Un des deux champs (souvent B) est supposé orienté dans une direction fixée (un des axes de symétrie du matériau) et varier de façon sinusoïdale en fonction du temps. L'autre champ (souvent H) est supposé orienté dans la même direction que B. Dans ces conditions, le milieu est décrit par une double série de courbes fermées (données pour plusieurs amplitudes de B et plusieurs fréquences). On notera que l'amplitude de B est habituellement donnée en valeur de crête Bc et non en valeur efficace.

Figure 4.4 : caractérisation empirique d'un matériau magnétique

On notera que, pour un matériau passif, les cycles fermés sont toujours parcourus en sens antihorlogique (l'autre sens correspondrait à une production d'énergie par le milieu). Les cycles ne sont valables que pour une forme d’onde spécifiée du champ (normalement, pour B sinusoïdal), sauf les cycles à fréquence nulle qui peuvent être parcourus en suivant une forme d’onde quelconque pourvu qu’elle ne comporte pas de retours en arrière avant d’avoir atteint une valeur extrémale.

Un gros problème qui se pose aux utilisateurs est d'extraire de ces données des renseignements relatifs à des évolutions parfois très éloignées de celles relevées par le fournisseur du matériau (cycles dissymétriques, évolution non sinusoïdale du champ B, direction du champ changeant au cours d'un cycle...). Pour cela, l'utilisateur devra utiliser un modèle plus élaboré du matériau, mais la responsabilité du choix de ce modèle échappe au fournisseur.

A noter que la façon dont les résultats "expérimentaux" sont présentés laisse souvent supposer que le fournisseur a utilisé un modèle plus particulier pour les relever, mais il ne communique pas toujours ce modèle (voire évite de mentionner son existence).

Une autre caractéristique qui est parfois relevée dans le cas de matériaux isotropes (ou en tout cas présentant une symétrie axiale) concerne le cas d'un champ de norme constante mais en rotation. Pour une rotation à vitesse constante, le phénomène est entièrement caractérisé par la donnée de la norme de B et de l'angle de retard de B par rapport à H, en fonction la norme de H et de la vitesse de rotation. Cette situation ne se rencontre guère dans les machines.

Un exemple est le rotor d’une machine rotative à une seule paire de pôles, si ce rotor est massif, ne comporte pas de trou central et que, en coordonnées cylindriques, la décomposition des champs en série de Fourier selon j ne comporte que des termes du premier ordre.

Une caractérisation encore moins complète que celle de la figure 2.4 consiste à donner la relation, pour des cycles de forme imposée (sinusoïdaux en B), la relation entre l'amplitude de H et celle de B. Les courbes obtenues peuvent encore dépendre de la fréquence (figure 2.5).

Figure 4.5 : caractérisation empirique rudimentaire d'un matériau magnétique

Lors de cycles fermés, la surface du cycle (figure 4.4) correspond à la densité d'énergie dissipée. La densité de puissance dissipée moyenne est donc égale à cette surface multipliée par la fréquence f .

Bien que le diagramme de la figure 4.4 contienne déjà cette information, il est utile de la fournir séparément parce qu'il s'agit d'une fonction de deux paramètres (Bc et f ), et que la détermination expérimentale directe est possible : il suffit en effet de déterminer la puissance absorbée par un dispositif (à l'aide d'un wattmètre, de l'observation d'un transitoire...) et de diviser cette puissance (après soustraction des pertes autres que celles du noyau magnétique) par le volume du noyau. Si le champ est approximativement uniforme dans tout le noyau, on obtient ainsi la densité de perte de puissance.

Lorsque la relation B-H est donnée par une relation rudimentaire (figure 4.5), la caractérisation des pertes magnétiques apporte une information nouvelle sur les propriétés du matériau.

La figure 4.6 donne un exemple de représentation graphique des pertes.

Figure 4.6 : Réf. Catalogue Micrometals Iron Powder Cores

On constate à la figure 4.6 que l'utilisation d'échelles logarithmiques a permis de rendre les caractéristiques pratiquement linéaires. Il en aurait été de même si on avait utilisé la fréquence comme abscisse. On en déduit l'expression empirique des pertes

densité de pertes = A fa Bcb						(4.15)

où les coefficients A, a et b doivent être déterminés expérimentalement. Cette expression ne repose pas sur une base théorique : il s'agit simplement d'une façon commode d'obtenir une expression analytique, qui n'est jamais valable que sur un domaine limité d'amplitudes et de fréquences. On peut être amené à diviser le domaine de fréquences et d'amplitudes en plusieurs sous-domaines pour obtenir une meilleure précision. C'est le cas pour le matériau dont les pertes sont données à la figure 4.6 : le fabricant fournit en effet les expressions données à la figure 4.7.

For frequencies < 10 kHz, Core loss = 4.63 x 10-8 f0.964 B2.03   (mW/cm3) (Hz)(gauss)

For frequencies > 10 kHz, Core loss = 2.16 x 10-9 f1.31 B2.03    (mW/cm3) (Hz)(gauss)

Figure 4.7 : réf. Catalogue Micrometals, Iron Powder Cores (-28 Material µro = 22)

Les pertes des tôles magnétiques sont souvent exprimées en W / kg , de façon à obtenir une valeur moins dépendante de l'espacement entre ces tôles. Ces tôles sont classées d'après la valeur de leurs pertes sous un champ sinusoïdal d'amplitude Bc = 1 T et de fréquence industrielle.

Exercice 4.4 : une inductance est alimentée par une tension d'amplitude constante mais de fréquence variable. Montrez que, dans ce cas, les pertes magnétiques ne sont pas toujours croissantes avec la fréquence.

L'expression (4.15) est aussi utilisée pour exprimer les pertes en présence d'un champ d'amplitude constante mais dont la direction tourne à vitesse constante. Dans ce cas, la mesure de la puissance peut être mécanique (produit de la vitesse de rotation par le couple nécessaire pour maintenir l'échantillon à vitesse constante).

Référence : Landau et Lifchitz, théorie du champ, éditions MIR, Moscou 1966

4.4.2. Méthode des harmoniques temporels (domaine fréquentiel)

La description faite des matériaux au paragraphe 4.4.1. n’est valable que si un des deux champs (normalement B) varie de façon sinusoïdale. La méthode des harmoniques temporels permet de s’affranchir de cette contrainte. Elle consiste à décomposer chacun des champs en série de Fourier, l’amplitude de chaque composante de la décomposition étant alors fournie sous la forme d’un nombre complexe pour pouvoir tenir compte des déphasages.

Dans le cas général non linéaire, cette méthode devient rapidement impraticable car on doit pouvoir calculer la valeur de chaque composante d’un champ en fonction de l’ensemble des composantes de l’autre. Certains chercheurs ont néanmoins proposé d’utiliser cette méthode, mais ils font chaque fois que la relation doit être calculée appel à une routine qui effectue des calculs intermédiaires en utilisant les modèles qui seront vus aux sections suivantes.

Lorsque l’on peut faire l’hypothèse de la linéarité, la méthode des harmoniques temporels devient beaucoup plus simple car on doit seulement mettre en relation les amplitudes de B et de H correspondant aux composantes de même fréquence. Cela peut se faire en utilisant les perméabilités complexes, indépendantes de l’amplitude mais différentes pour chaque fréquence. Ces perméabilités peuvent être tensorielles si le milieu est anisotrope. La partie imaginaire de ces perméabilités correspond à des pertes de puissance.

A partir des valeurs complexes des champs, on peut former une densité d’énergie complexe pour chaque composante fréquentielle séparément. L’expression de celle-ci dépend de la convention utilisée pour définir les phaseurs. On aura

si le module d’un champ sinus est égal à sa valeur de crête      (4.16a)

si le module d’un champ sinus est égal à sa valeur efficace         (4.16b)

On montre que l’énergie perdue par cycle vaut, de sorte que la densité de pertes magnétique correspondant à la composante de fréquence n est

(4.17)

4.4.3. Utilisation de la polarisation magnétique et de la magnétisation

Lorsque l'on dispose déjà d'un modèle pour un milieu donné, soit, sous forme schématique

R ( H , B ) = 0							(4.18)

il arrive souvent que l'on souhaite définir un autre milieu par référence au premier. Ce cas se présente soit parce que le modèle du premier milieu est relativement simple (matériau doux par exemple), soit parce que le second milieu consiste en inclusions dans le premier (cas d'une petite sphère entourée de vide par exemple) et que le considérer comme une variante du premier facilitera les calculs de champ, soit encore parce que le premier milieu joue un rôle dans l'étude de la physique du second (considéré par exemple comme un ensemble de particules plongées dans du vide).

Définition générale

On défini la polarisation magnétique J du second milieu par la relation

Rref ( H, B - J) = 0						(4.19)

où J n'a rien à voir avoir la densité de courant, malgré la notation utilisée.

On définit de façon duale la magnétisation M par

Rref ( H + M , B ) = 0						(4.20)

On notera que, en général, les grandeurs J et M dépendent de la valeur des champs.

Du point de vue de son comportement extérieur, on peut remplacer le second milieu par le premier à condition d'y ajouter

- soit une densité de charge magnétique div J (représentation gaussienne),

- soit une densité de courant rot M (représentation ampérienne).

Cas d’un milieu de référence linéaire

Les équations ci-dessus se simplifient si le milieu de référence est linéaire, soit, dans ce milieu,  B = mref H . On a alors

(4.21a)

et

(4.21b)

Pour l’étude des propriétés de la matière, on prend en général comme milieu de référence le vide, ce qui correspond à l’idée que la matière est constituée de particules minuscules et de beaucoup de vide. Les équations (4.21) deviennent alors

(4.22a)

et

(4.22b)

Par exemple, pour modéliser un matériau paramagnétique, on admet souvent que J ou M sont des fonctions d’un champ local qui n’est ni B ni H , mais une combinaison des deux. Ainsi, Lorentz (1905) a utilisé l’expression (obtenue en considérant une sphère vide creusée à l’intérieur du matériau)

(4.23)

Exercice 4.5 : si on suppose que la polarisation magnétique est proportionnelle au champ local, soit

(4.24)

si l’on appelle a la susceptibilité magnétique et que l’on admet (4.23), quelle est la relation entre la perméabilité magnétique m et la susceptibilité magnétique a ? Dans quel cas cette relation est-elle identique à la relation donnée dans les cours élémentaires ?

4.5 : Milieux instantanés (Hystérésis magnétique)

4.5.1. Introduction

Pour modéliser le comportement des matériaux magnétiques, une simplification souvent utilisée consiste à supposer que la vitesse d’évolution des champs n’intervient pas dans les relations constitutives. En pratique, cette situation se présente quand les évolutions des champs sont suffisamment lentes.

4.5.2. Forme des relations constitutives

Un milieu magnétique avec hystérèse est caractérisé par une relation B-H non univoque. La figure 4.8. fournit une allure typique de cette relation.

Figure 4.8.

A noter que les cycles symétriques sont identiques à ceux que l’on obtiendrait dans le cas général (figure 4.4) à la limite d’une fréquence nulle, mais il n’y a pas obligation dans ce cas de faire varier le champ sinusoïdalement pour parcourir ces cycles.

On n’oubliera pas que B et H sont des vecteurs, de sorte que la figure 4.8 ne décrit que le cas particulier où ces vecteurs sont alignés.

Tous les points du plan ne sont pas accessibles. Il existe un cycle limite à l’intérieur duquel se trouvent tous les points accessibles.

Pour des champs de grande valeur, on tend toujours vers une asymptote de pente µo .

4.5.3. Grandeurs remarquables

Les matériaux magnétiques sont classés en fonction de la dimension et de la forme du cycle limite.

Il n’y a pas véritablement de valeur précise pour le champ de saturation. Par contre, si on définit la polarisation magnétique J par (4.22a) , cette polarisation tend asymptotiquement vers une valeur Js qui est une caractéristique importante du milieu.

La figure 4.8. indique que Js correspond à l’ordonnée à l’origine de l’asymptote.

De la même façon, la magnétisation (4.22b) a une valeur à saturation qui est la valeur de – H correspondant à l’intersection de l’asymptote avec l’axe de H .

On définit aussi le champ rémanent Br comme la valeur du champ (sur le cycle limite) correspondant à H = 0.

Le rapport entre Br et Js dépend de la nature du matériau. Pour un matériau polycristallin isotrope (grains orientés au hasard), le rapport entre Br et Js ne dépend en principe que du type de cristal.

Pour des cristaux uniaxes (terre-rares), on a Br / Js = 0.5 .

Pour des cristaux cubiques avec 3 directions d’aimantation facile (fer), on a Br / Js = 0.832 .

Pour les autres cristaux cubiques (nickel et la plupart des ferrites), on a Br / Js = 0.866 .

Réf. : D.J. Craik, Structure and Properties of Magnetic Materials, 1971, Pion Limited.

En pratique, cependant, les matériaux isotropes n’atteignent que des rapports Br / Js de l’ordre de 0.6 à 0.7 pour les cristaux cubiques.

En rendant le matériaux anisotrope, on peut augmenter fortement le rapport Br / Js dans une direction (en le diminuant dans les autres !). Ceci est particulièrement important pour les aimants terre-rares.

La largeur du cycle limite est caractérisée par le champ coercitif Hc .

Enfin, la forme du cycle peut être précisée par la donnée par la valeur maximum du produit

-HB						(4.25)

que l’on appelle (à tort) énergie, ou, mieux, par la donnée du point pour lequel ce produit est maximum.

Pour un point de la caractéristique magnétique, on définit la perméabilité magnétique différentielle comme le rapport entre DB et DH lors de petites variations. Puisque B et H sont des vecteurs, cette perméabilité est un tenseur. Elle peut être anisotrope même si le matériau n'a pas de directions préférentielles.

4.5.4. Modélisation complète

Lorsque l'hystérésis est modélisé, il l'est le plus souvent par une variante du modèle de Preisach.

Référence : F. Preisach, "Uber die magnetische Nachwirkung ", Z. Phys., vol. 94, pp. 227-302, 1935.

Ce modèle repose sur une idée physique qui s'est avérée fausse, mais il permet néanmoins une bonne représentation des caractéristiques réelles.

Référence : N. Janssens, Hystérésis magnétique et ferrorésonance. Modèles mathématiques et application aux réseaux de puissance. Thèse UCL, 1981.

4.5.5. Modélisation des pertes par hystérésis

Les pertes par hystérésis sont rigoureusement proportionnelles à la fréquence puisque la surface encerclée lors d'un cycle est indépendante de la surface de celle-ci. On utilise souvent l'expression.

densité de pertes par hystérésis = A f Bch				(4.26)

où l'exposant empirique h porte le nom de coefficient de Steinmetz.

Note : cette formule ne convient que lorsque le champ Bc est suffisamment faible. En effet, la surface du cycle tend vers une limite finie lorsque le champ Bc devient très grand. Pour éviter d’avoir une expression des pertes qui tend vers l’infini avec Bc , il vaudrait mieux les exprimer en fonction de la magnétisation M , mais ce n’est pas ce qui a été fait historiquement.

Cette expression ne décrit pas toutes les pertes magnétiques du milieu.

Certaines pertes, qui échappent aux hypothèses de ce chapitre, dépendent de la vitesse de variation des champs. Il s’agit surtout de pertes par courants de Foucault. Il faut distinguer de ce point de vue les pertes par courants de Foucault macroscopique, qui sont liées à la densité de courant macroscopique J des pertes par courant de Foucault microscopiques, qui sont associées à des courants à petite échelle (dimension des grains dans les ferrites, épaisseur des tôles dans les noyaux feuilletés). Ce dernier type de pertes peut exister même si le matériau est isolant à grande échelle. En ajoutant à (4.26) un terme de pertes qui sera introduit plus loin dans le contexte des matériaux linéaires, on obtient l'expression.

Densité de pertes magnétiques = A1 f Bch + A2 f2 Bc2		(4.27)

On remarque que cette expression contient trois paramètres à déterminer, à savoir A1 , A2 et h , soit exactement autant de coefficients à déterminer empiriquement que (4.15).

Exercice 4.6 : Montrer que, à tension constante, les pertes magnétiques peuvent parfois diminuer avec la fréquence.

4.6. Milieux univoques

4.6.1. Relations constitutives univoques

Une modélisation des milieux magnétiques plus simple que celles examinées aux deux sections précédentes consiste à caractériser ces milieux par une fonction univoque (en général non linéaire)

B = B(H) ou H = H(B)					(4.28)

En réalité, H et B sont des vecteurs (covecteur d’une part, densité vectorielle de l’autre), de sorte que les fonctions (4.28) sont en fait des ensembles de trois fonctions à trois variables. Ce n'est que dans le cas particulier d'un milieu isotrope et en référentiel orthonormé que les fonctions (4.28) peuvent se réduire à une fonction à une variable.

On peut définir de la même façon un milieu électrique univoque par

D = D(E) ou E = E(D)					(4.29)

Occurrence des caractéristiques univoques

Les matériaux qui présentent des propriétés magnétiques (ou électriques) très différentes de celles du vide sont toujours à la fois non linéaires et sujets au phénomène d'hystérésis. Cependant, comme la prise en compte complète de l'hystérésis dans les calculs de champ est numériquement très lourde, on est amené à remplacer pour le calcul les caractéristiques avec hystérésis par des caractéristiques univoques (4.28) (4.29).

Pour un matériau donné, ce remplacement peut s’effectuer de plusieurs façons, compte tenu du mode d’utilisation de ce matériau. A titre d’exemple, citons la courbe de première aimantation, le lieu des extrémités des cycles symétriques ou encore la courbe de désaimantation (partie supérieure du cycle limite).

On restera donc critique vis à vis des caractéristiques “ prêtes à l’emploi ” incluses dans les logiciels.

Dans certains cas, un matériau sera modélisé par une première caractéristique pour l’étude de la mise en service du dispositif, puis avec une autre caractéristique (dépendant des résultats du premier calcul) pour l’étude du fonctionnement en régime (figure 4.9).

Figure 4.9. : deux caractéristiques univoques utilisées pour le même matériau

On distingue les milieux doux (caractéristique magnétique passant par l’origine) et les milieux durs (caractéristique ne passant pas par l’origine).

a) milieu doux				b) milieu dur

Figure 4.10 : caractéristique magnétique de milieux doux et dur

On notera que la distinction est nette entre les deux types de modèle, mais pas entre les deux types de matériau. En fait, la distinction entre les matériaux doux et durs tient plutôt à l’usage que l’on en fait. Si on ne s’intéresse pas à la magnétisation que le matériau peut conserver en l’absence d’excitation, on parle de matériau doux. Certains matériaux sont appelés semi-durs. Ils sont utilisés tantôt d’une façon, tantôt de l’autre.

Résistivité, permittivité et perméabilité

On peut définir les notions de résistivité, permittivité et perméabilité dans le cas de milieux non linéaires, mais ces paramètres dépendent du point de la caractéristique considéré. En outre, il existe plusieurs façons de les définir.

La définition que nous préférons est différentielle. On a par exemple

µ = dB / dH							(4.30)

La définition (4.30) s’étend sans difficulté au cas où l’on considère B et H comme vectoriels. µ est alors un tenseur à deux indices.

µij =  Bi /  Hj						(4.31)

Si le milieu est isotrope et linéaire, les composantes du tenseur (4.31) forment, en référentiel orthonormé, une matrice scalaire. Il n'en est pas de même dans le cas d'un milieu isotrope mais non linéaire, car la présence d'un champ non nul  "brise" alors l'isotropie du milieu.

Une autre définition très employée est

= B / H							(4.32)

pour la perméabilité (totale), et

= H / B							(4.33)

pour son inverse, la réluctivité (totale).

Une façon fréquente de mettre en mémoire la caractéristique magnétique d’un matériau isotrope consiste à mettre en mémoire des valeurs de en fonction de B2 . En effet, lors du calcul, on évite de devoir calculer la racine carré de B2 pour obtenir le module, et on calcule directement H sous forme vectorielle par

(4.34)

Les définitions (4.32) et (4.33) n'ont de sens que pour un matériau isotrope, car lorsque les vecteurs H et B ne sont pas alignés, faire leur rapport n'a pas de sens. Dans le cas de matériaux isotropes et linéaires, les définitions (4.30) et (4.32) coïncident.

Dans le cas de matériaux dur, les définitions (4.32) et (4.33) ne peuvent pas être appliquées telles quelles car elles conduiraient à des valeurs de  et qui deviendraient négatives et varieraient de 0 à  dans la zone normale d'utilisation de ces matériaux !

Pour utiliser  et  même dans le cas de matériaux durs, on est donc amené à les définir non pas sur la caractéristique “ réelle ”, mais sur une caractéristique modifiée obtenue par translation, et on doit supposer que le matériau doux ainsi défini est isotrope.

4.6.2. Caractérisation des matériaux durs

Pour les milieux doux non linéaires, Jsat et la valeur de µ en un point situé “ un peu en dessous de la saturation ” sont des caractéristiques intéressantes. Citons aussi la perméabilité initiale µi  et la valeur maximale de µ .

Pour les matériaux durs, outre Jsat , on définit Br , Hc , BHmax ou les valeurs de B et H correspondant au produit maximum. Si la caractéristique considérée n’est pas la partie supérieure du cycle limite, ces grandeurs ne sont pas celles qui ont été définies comme caractéristiques du matériau ; ce sont alors seulement des caractéristiques du modèle.

La qualité des matériaux s'est beaucoup améliorée tout au long du 20ième siècle

Le tableau de la figure 4.12 date de 1988. Nous l'avons complété avec des caractéristiques de matériaux utilisés dans les années 50 pour réaliser les aimants permanents (aciers durs), et avec les caractéristiques d'une famille de matériaux terres-rares industrialisée plus récemment.

Figure 4.11 : caractéristiques d’un matériau dur univoque

Désignation	Rémanence	  Coercitivité	      (BH)max		Remarques

mT		  kA/m		      kJ/m3

Acier au

chrome	970		  5.2		       2.1

Acier au

tungstène	1000		  6.4		       2.7

Acier au

cobalt		950		  20.4		       8.1

Fe Nd B	1170		   870		       255		température de Curie très

faible

1250		   938		       294		"	"	"	"

Fig. 4.12 : propriétés de différents types d'aimant permanent

Les aimants terres-rares comprennent deux familles, les samarium-cobalt (Sm Co) et les fer-néodyme-bore (FeNdB). Malgré des performances magnétiques un peu inférieures aux FeNdB, les Sm Co sont normalement préférables techniquement à cause de leur température de Curie plus élevée. Ils sont malheureusement plus coûteux à cause de la présence de cobalt dans leur composition.

Ajoutons que les matériaux terres-rares sont actuellement protégés par des brevets, alors que le brevet Philips relatif aux ferrites est tombé récemment dans le domaine public.

Les aimants terres-rares sont caractérisés par un champ coercitif important. La perméabilité magnétique différentielle est pratiquement égale à celle du vide ( mr = 1.05 pour les SmCo)

Il n'y a pas lieu dans leur cas de faire une différence entre la caractéristique de désaimantation et la caractéristique réversible (cfr. figure 4.13).

Figure 4.13 :

L'utilisation des ferrites, et plus encore celle des aimants terres-rares, a permis l'apparition de nouvelles formes de machines.

Lien avec relations globales

Exercice 4.7 : une self présente une inductance non linaire est caractérisée par la relation

i = Lu-1 y ( 1 + k ym )						(4.35)

où Lu, l’inductance non saturée, k  et m (entier) sont des paramètres déterminés empiriquement.

Au temps t = 0 , le courant i est nul. Une tension constante u = U lui est appliquée pendant un temps T . Que vaut le courant à la fin de cette durée si on suppose sa résistance interne négligeable ? Comment vérifier a posteriori que R était négligeable ?

4.6.3. Caractérisation des matériaux doux

Figure 4.14 : caractéristiques d’un matériau doux

La figure 4.14 résume les principales caractéristiques des matériaux doux.

4.6.4. Relations constitutives linéaires

Dans le cas d'un milieu linéaire, toute évolution possible des champs peut être décomposée en une somme d'évolutions sinusoïdales possibles. Chaque fréquence peut donc être étudiée séparément ; dans le jargon du calcul des champs, on parle de calcul en harmoniques temporels. Pour l'étude du régime permanent, le calcul à une seule fréquence est souvent suffisant.

A chaque fréquence, les composantes des champs peuvent être représentées par des phaseurs.

Pour une fréquence donnée, il existe une relation de proportionnalité entre B et H. Cette relation comporte un déphasage, de sorte que les coefficients à examiner sont des nombres complexes.

Puisque les champs B et H ne sont pas de même variance, la proportionnalité ne peut pas être en général exprimée par un coefficient scalaire. Le coefficient doit être un tenseur. On peut poser

Bi = µij Hj								(4.36)

où la perméabilité magnétique µij est un tenseur de poids 1 (comme B) à deux indices contravariants. En général, les composantes de ce tenseur sont des nombres complexes et dépendent de la fréquence.

On peut toujours trouver un repère orthonormé dans lequel seules les composantes de la diagonale (µ11 , µ22 et µ33 ) sont les seules non nulles. Les vecteurs de ce repère sont les directions propres du milieu. Si deux des coefficients sont égaux, le milieu a une symétrie de rotation autour de l'axe correspondant au troisième coefficient. Si les trois coefficients sont égaux, le milieu est isotrope et on peut alors parler de sa perméabilité. Ce n'est que dans ce dernier cas que l'on peut écrire

B = µ H								(4.37)

mais il faut se souvenir de ce que la relation (4.17) est limitée aux référentiels orthonormés.

De façon duale, on aurait pu écrire à la place de (4.16)

Hi =    nij Bi								(4.38)

où le tenseur   nij est un tenseur de poids -1 à deux indices covariants. C'est l'inverse de µij .

Dans le cas isotrope, on écrira

H = n B								(4.39)

avec la même réserve que celle exprimée à propos de  (4.20).

Si µ (ou n ) a une partie imaginaire non nulle, cela signifie qu'il existe des pertes de puissance associées au champ magnétique.

Le même type de relation existe entre J et E : par exemple, dans un milieu isotrope et en référentiel orthonormé, on aura

J = s E								(4.40)

où s est la conductivité (et son inverse r la résistivité).

Si s (ou r ) a une partie imaginaire non nulle, cela signifie qu'il existe une accumulation d'énergie associée au passage du courant (mais qui ne correspond pas à un champ électrique ou magnétique, du moins à l'échelle d'observation adoptée).

Expression des pertes

Nous avons vu précédemment que la densité de puissance moyenne reçue par un milieu magnétique au cours d'un cycle est

p = ½ Re ( iw H* . B )						(4.41)

soit, dans le cas isotrope, en remplaçant H par sa valeur tirée de (4.39)

p = ½ Re ( iw n*  B*.B ) =  ½ Im (n) w Bc2 			(4.42)

L'expression (4.21) montre que les pertes magnétiques sont dans les milieux linéaires proportionnelles au carré du champ.

La façon dont les pertes magnétiques dépendent de la fréquence est variable d'un milieu à un autre. Elle est décrite par une fonction A(f) :

p = A(f) Bc2							(4.42)

On considère souvent que la fonction A(f) est une fonction quadratique de la fréquence, soit

p = A f2 Bc2							(4.43)

A côté des pertes magnétiques, il faut aussi tenir compte des pertes par effet Joule. On obtient

J* . E = r J* . J						(4.44)

où r peut être complexe.

Projet : Examiner la possibilité de prendre en compte les pertes Joule en modifiant la valeur de µ ou e.

Exercice 4.8 : Calcul des inductances de fuite d'un transformateur. Vaut-il mieux si l'on veut réduire les inductances de fuite partager la fenêtre magnétique dans le sens de la longueur ou de la largeur ?

En tenant compte des deux fenêtres magnétiques, mais pas de l'effet des têtes de bobine, on obtient

lf1 = µ1  n12						(4.45)

lf2 = µ2 n22						(4.46)

Projet : généraliser au cas où les deux enroulements

- n'occupent pas le même volume

- sont séparés par un intervalle vide

4.6.5. Prise en compte de l’hystérésis dans un modèle linéaire

Comme la mise en œuvre d’un modèle non univoque est difficile, il est courant de modéliser les matériaux présentant de l’hystérésis par une caractéristique univoque, mais de tenir compte des pertes magnétiques séparément. Si l’on utilise un modèle linéaire, on peut tenir compte simultanément de la caractéristique magnétique et des pertes magnétiques (par hystérésis ou autres) en utilisant une perméabilité magnétique complexe.

4.6.6. Milieux obtenus par homogénéisation

Dans le cas de milieux composites, on définit souvent des caractéristiques macroscopiques.

Considérons par exemple une structure stratifiée composée de couches de deux milieux de perméabilité magnétique et de conductivité électrique différentes (figure 4.14) :

Figure 4.15 : paramétrisation d'un milieu stratifié

Comme exemple de tels milieux, citons les empilements de tôles magnétiques (en négligeant les non-linéarités de ces tôles) et les bobinages faits de fil plat.

Exercice 4.9 : Montrer que, à fréquence très basse, la perméabilité magnétique dans la direction perpendiculaire aux tôles vaut (paramètres définis à la figure 2.9)

µ = 1/ [ a / µ1 + ( 1-a ) / µ2 ]			(4.47)

Etablissez aussi les expressions de µ// , s et s// en très basse fréquence.

On obtient par exemple pour la perméabilité magnétique macroscopique dans la direction parallèle aux strates.

µ// =  a µ1 (th e)/e + (1-a) µ2					(4.48)

avec

e = (1+i) a l / (2 d )						(4.49)

où

d = 							(4.50)

porte le nom de "profondeur de peau".

Référence : E. Matagne, J.-Ph. Conard, Modélisation macroscopique des milieux stratifiés conducteurs, Journal de Physique III, France 7 ; November 1997 ; pp.2251-2263. Ed. Les Editions de Physique 1997 ; ISBN

La perméabilité (4.48) est complexe, puisque la racine de -1 intervient dans l’expression (4.49). On peut donc s’en servir pour calculer des pertes que l’on appelle « pertes magnétiques » puisqu’elles sont liées au champ magnétique macroscopique. En fait, à plus petite échelle, ces pertes correspondent à des pertes par courant de Foucault locaux, comme en témoigne la présence de la conductivité dans l’expression 4.50, mais aussi à des pertes par hystérésis si on a utilisé une valeur de m1 complexe pour tenir compte de l’hystérésis.

Lorsque la fréquence est suffisamment basse pour que le champ magnétique pénètre en profondeur dans les tôles (d >> l ), on peut calculer les pertes magnétiques comme la somme de pertes par hystérésis et de pertes par courants de Foucault locaux, comme à la formule (4.17). A noter que le coefficient qui donne les pertes par courants de Foucault peut se calculer aisément dans ce cas. On a

(4.51)

où d = a l est l’épaisseur des tôles.

Un autre milieu composite fréquemment rencontré est celui des faisceaux de conducteurs (figure 4.16).

Figure 4.16 : faisceau de conducteur

On peut à nouveau définir des perméabilités magnétiques µ// et µ , ainsi que la conductivité macroscopique s//  (s étant nul dans la situation indiquée à la figure 4.15).

Exercice 4.10 : montrer que, à fréquence très basse, la conductivité macroscopique d'un faisceau de conducteurs vaut

s// = a s1 							(4.52)

où a est le coefficient de remplissage.

La perméabilité magnétique macroscopique et la conductivité macroscopique peuvent se calculer analytiquement moyennant une hypothèse simplificatrice (à savoir que chaque conducteur voit son environnement comme un milieu à symétrie cylindrique). On obtient ainsi, en statique

(4.53)

(4.54)

(4.55)

(4.56)

Les formules relatives à la conductivité thermique macroscopique sont tout à fait analogues.

Ces formules peuvent être utilisées en cascade si les cylindres du milieu 1 ne sont pas immédiatement plongés dans la phase continue, mais entourés de cylindres d’autres matériaux (par exemple le verni qui entoure les conducteurs, une gaine en plastique). Dans ce cas, si r1 < r2 < r3 < …. sont les différents rayons des frontières entre matériaux,  on utilise successivement les formules précédentes en utilisant successivement a1 = r12 / r22 , a2 = r22 / r32 et ainsi de suite. Cette remarque est surtout utile pour calculer la conductivité thermique perpendiculaire d’un faisceau de conducteurs comportant plusieurs isolants (verni, gaine, résine d’imprégration).

S’il y a des courants de Foucault dans le milieu 1, on peut traiter le problème en harmoniques temporels. Pour le calcul de la perméabilité magnétique dans la direction perpendiculaire au faisceau, il suffit de remplacer m1 par une perméabilité complexe

,		(4.57)

où

(4.58)

et où les J1 , J2 et J2 sont les fonctions de Bessel puis de continuer le calcul comme indiqué ci-dessus.

La résistivité des conducteurs se modifie également lorsque la fréquence augmente. Beaucoup de personnes pensent, à tort, que l’on peut en tenir compte en utilisant les formules qui permettent de tenir compte de l’effet de peau qui se manifeste lorsqu’un conducteur sans voisin immédiat est parcouru par un courant de fréquence élevée. Ces formules donnent des résultats faux dans le cas faisceaux de conducteurs parce que la pénétration du champ magnétique dans un conducteur est influencée par les courants qui circulent dans les conducteurs voisins. La façon la plus simple de calculer la valeur de la résistance à fréquence élevée est de le faire en utilisant une résistivité macroscopique équivalente. Celle-ci est donnée par la formule (valable à l’approximation cylindrique)

(4.59)

Références :

E. Matagne, Modélisation magnétique macroscopique des faisceaux de conducteurs

Journal de Physique III, Paris, mars 1993, pp. 509-517.

E. Matagne, Macroscopic electric characterization of bundles of conductors

IEEE transactions on Magnetics, Vol. 31, No 3, May 1995, pp. 1464-1467.

V. Vigneras (Université de Bordeau I), E. Matagne, Computation by homogeneization of macroscopic HF parameters for an artificial dielectric, 6th Biennal IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation, Aix-les-Bains, France, juillet 94, p. 249.

Correspondance avec les paramètres globaux

La correspondance est simple dans le cas de la résistance des branches de circuit, que l'on peut exprimer sous la forme

R =  (1/s//) N.N dV					(4.60)

Exercice 4.11 : démontrez la formule (4.51) dans le cas d'une fréquence très basse.

Si s// est complexe, par exemple parce qu’elle est obtenue par la formule (4.59), la résistance (4.60) devient elle-même complexe, ce qui signifie qu'il s'y associe une inductance. Ce phénomène est peu connu des auteurs actuels mais on en trouve déjà la mention dans le traité de Maxwell, où l’on explique comment calculer l’inductance d’un bobinage en supposant que le courant occupe toute la section du bobinage, puis en ajoutant un terme dû à «  l’effet des isolants ».

Les effets dus au champ nécessitent un calcul de champ. Celui-ci peut être simple dans certains cas particuliers ou si l'on peut faire l'hypothèse d'un circuit magnétique, mais il nécessite en général le recours à une méthode numérique (éléments finis) informatisées.

Le calcul d'une inductance linéaire peut être schématisé comme suit :

- choix d'un courant arbitraire

- calcul de la répartition de densité de courant J = N i correspondante		(3.22)

- calcul de champ fournissant la répartition du potentiel vecteur A

- calcul du flux par l'intégrale y =  A.N dV					(3.37)

- calcul de L comme le rapport L = y / i

Si le dispositif comporte plusieurs enroulements, le calcul précédent n'est valable que si tous les autres courants sont nuls.

Beaucoup de logiciels commerciaux comportent un bouton "inductance" qui permet d'effectuer de façon automatique le calcul du flux et du rapport y / i, mais fournit des résultats farfelus dans le cas d'un dispositif à plusieurs enroulements (ou, en statique, comportant un aimant permanent).

Lorsque les matériaux magnétiques ont une perméabilité complexe, on obtient à la place de la  l'inductance L un nombre complexe qui, multiplié par iw , fournit une impédance complexe Z.

Seule la partie imaginaire de Z correspond à un effet inductif, la partie réelle correspondant à des pertes magnétiques. On écrit

Z = Rs + i w Ls						(4.61)

La formule (4.61) correspond à un schéma équivalent série de l'inductance. Il est toujours possible, à la fréquence considérée, d'utiliser plutôt un circuit équivalent parallèle formé d'une résistance Rp et d'une inductance Lp . C'est ce dernier qui est le plus utilisé.

Exercice 4.12 : quels sont les éléments du circuit équivalent parallèle Rp et Lp en fonction des éléments du circuit équivalent série Rs et Ls ?

A titre d'exemple, si on tient compte des effets ci-dessus, le circuit équivalent basse fréquence du transformateur (figure 4.16) est remplacé à fréquence plus élevée par un circuit comportant le double d'éléments (figure 4.17a). A la fréquence considérée, ce second circuit est équivalent au circuit classique en T (figure 4.17b), dont on a ainsi pu déterminer les éléments à partir d'un calcul de champ.

Figure 4.17 : circuit équivalent obtenu par un calcul de champ statique

Figure 4.18a : circuit obtenu en tenant compte des pertes et effets liés à la fréquence

Figure 4.18b : le circuit équivalent de référence est équivalent au circuit de la figure 4.17a (à une fréquence).

4.6.7. Effets de surface liés à une homogénéisation

Le fait d’homogénéiser un milieu fait apparaître des effets de surface au bord des milieux homogénéisés. Par exemple, en mécanique des fluides, les interactions entre molécules se traduisent à un niveau macroscopique par une pression à l’intérieur du fluide, mais il faut ajouter au modèle macroscopique une tension superficielle à la surface du fluide, pour tenir compte du fait que les interactions sont déséquilibrées à cet endroit.

Considérons à titre d’exemple une surface magnétique encochée (stator d’une machine par exemple). La figure ci-dessous indique la paramétrisation de ce problème. On y a aussi décrit une surface lisse faisant face à la surface encochée, l’écart entre les deux pouvant correspondre à l’entrefer d’une machine électrique.

Figure 4. 19 : problème d’une surface encochée, paramétrisation

Pour le calcul des champs dans l’entrefer, il est courant de remplacer l’ensemble dents-encoches par un volume plein, mais en ajoutant une réluctance de surface R0 . On obtient ainsi le modèle décrit à la figure ci-dessous.

Figure 4.20. Modèle équivalent d’un entrefer encoché.

Cette réluctance R0 peut  être remplacée par un paramètre ayant la dimension d’une longueur en utilisant la formule

(4.62)

Cela permet de présenter R0 comme la réluctance due à une couche « d’air » d’épaisseur Dg,

Lorsque l’entrefer est très grand (par rapport à l ), un calcul exact montre que

(4.63)

Référence : E. Matagne, « Slot effect on the air-gap reluctance Carter-like calculation suitable for electric machines with large air-gap or surface-mounted permanent magnets », ELECTROMOTION, Vol. 15, N° 4, October-decembre 2008.

La formule (4.63) est aussi applicable à beaucoup de machines à aimant permanent terre-rares monté en surface car, la perméabilité magnétique de ces aimants étant proche de celle du vide, on doit alors considérer lors du calcul de R0 que ces aimants font partie de l’entrefer.

Lorsque l’entrefer g n’est pas très grand par rapport à l ,  le calcul de R0 est modifié (ce qui peut se comprendre comme un effet de proximité). Le cas limite d’un entrefer très petit (par rapport à l - s ) correspond à beaucoup de machines classiques. Il a été étudié par Carter (1901). Celui-ci a effectué un calcul exact du champ B au niveau de la surface lisse. L’allure de ce champ est donnée à la figure ci-dessous.

Figure 4.21 : champ réel face à une encoche lorsque g << l - s

Carter a présenté son résultat sous la forme d’une correction par rapport au calcul élémentaire du champ d’entrefer effectué en supposant le champ perpendiculaire à l’entrefer et constant sur toute l’épaisseur de celui-ci. Cette correction consiste à supposer le champ donné par la formule élémentaire partout, sauf sur une largeur s s où on le considère comme nul (voir figure ci-dessous).

Figure 4.22 : forme équivalente (du point de vue de son intégrale) de la répartition du champ.

On a alors

(4.64)

d’où l’on déduit

(4.65)

Une solution plus générale a été donnée par Gibbs, mais elle utilise des fonctions spéciales et le résultat est fourni sous forme implicite. On est donc tenté d’utiliser une des deux formules (4.63) ou (4.65). La figure ci-dessous indique la ligne de séparation sur laquelle les deux méthodes conduisent à la même erreur.

Figure 4.23 : diagramme pour le choix d’une valeur approchée de R0 .

4.7. Etude du vide

Le vide est un milieu important, d'une part parce que, l'air ayant pratiquement les mêmes propriétés, on peut dire qu'il y a beaucoup de vide dans les machines, ensuite parce même les milieux matériels sont souvent étudiés en faisant référence au vide. L'étude de ce milieu relève cependant plus d'un cours d'électromagnétisme ou de physique que d'un cours de convertisseurs, et nous ne nous y aventurerons pas ici.

·	Matagne Ernest, Algebraic decomposition of the electromagnetic constitutive tensor. A step towards a pre-metric based gravitation ?, Annalen der Physik, 17, 1, 2008, p. 17-27.